## Slide 1
2026 · 공학설계기초
전포동
복합주차장 정동관
건축계획
낮에는 주차장, 밤에는 공연과 옥상 광장
부산진구 전포동 207번지 일대 53필지 4,964.5㎡
지하 4층 · 지상 6층 + 옥상 · 연면적 43,623.7㎡ · 주차 약 600대
202325137 정성윤
停動館
투시도는 개념 볼륨 모델로 만든 이미지이며 실제 설계안이 아님

## Slide 2
停動館
CONTENTS
전포 정동관 · 낮에는 주차장, 밤에는 공연과 옥상 광장
INTRODUCTION
사업 배경 · 사업 개요
03
MAIN SUBJECT
대지 분석 · 부지 선정 · 교통 및 동선
04–05
향 · 일조 · 소음 · 조망
06–08
콘셉트 · 사례 분석 Ⅰ~Ⅲ
09–13
볼륨 도출 · 최종안 · 투시도 Ⅰ · Ⅱ
14–17
CONCLUSION
용도 선정 · 층별 계획 · 단면도
18–19
실별 면적 · 동선 및 진입
20–21
법규 검토 · 구조 · 방재 제안
22
사례 차용 외피 대안 · 형태 대안
23–24
확인할 것
25
발표자
정성윤

## Slide 3
01
사업 배경 · 개요
상권 한가운데 주차 공급이 모자란 곳
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 파이낸셜뉴스(2022.07.11) · 부산일보(2024.07.04) · 부산진구 수급실태조사(2023) · 글로벌경제(2021) · 전국주차장정보표준데이터(2026.04) · 토지이음(2026.10.11) / 69.1%는 주차환경개선지구 67곳 평균
담당자 정성윤 · 03
주차장 확보율 비교 (%)
Chart: 
| 부산 전체(2021) | 부산진구(2023) | 개선지구 평균
확보율(%) | 130.5 | 118.5 | 69.1
기준 130% · 부산 전체는 2021년, 부산진구는 등록 대비 2023년 값
전포동 이면도로 현장 (답사 2026.9)
수급 실태 지표
지표 | 값 | 출처
부산진구 확보율(등록 대비) | 118.5%, 기준 130% 대비 약 1.7만 면 부족 | 부산진구 수급실태조사(2023)
대지 반경 500m 공영주차장 | 27면 (1km 이내 약 415면) | 표준데이터, 시설공단
부산진구 불법주정차 단속 | 부산 1위 (2021.1~10월 109,993건) | 글로벌경제 2021
시 공급 계획 | 2025년까지 6,092면 · 1,995억 원 | 부산시 주차종합계획
정동관 개요
위치 | 부산진구 전포동 207번지 일대 53필지 · 일반상업지역 · 방화지구
대지 · 연면적 | 4,964.5㎡ · 43,623.7㎡ (지상 23,923.7 + 지하 19,700.0)
규모 | 지하 4층 · 지상 6층 + 옥상, 지상 약 29.1m
건폐율 · 용적률 | 87.1% (상한 90%) · 481.9% (지하 제외)
주차 | 약 600대 · 주차 비율 75.62%
주요 시설 | 1F 서점 · 카페 · 근생 / 5F 상인회 / 6F 가변홀 / 지하 공연장 200석 / 옥상 광장
결론
→ 소규모 필지에 점포가 밀집해 부설주차장이 어려워, 상권 한가운데 거점형 주차장이 필요함
Notes: 확보율 = 주차면수 ÷ 주차수요 × 100. 69.1%는 상가밀집지역이 아니라 노후주거지 밀집 등 주차환경개선지구 67곳의 평균임.

## Slide 4
02
대지 분석
53필지를 한 블록으로 쓰는 조건
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 토지이음 필지별 토지이용계획 조회(2026.10.11) · 「부산광역시 건축 조례」 별표4 / 필지 위치는 확인도면 정합으로 판별함, 치수 개략
담당자 정성윤 · 04
토지이용계획 확인도면 · 필지군 표시(개략)
대지 개요
구역 | 필지 | 면적㎡ | 형상 · 접도
서측 쐐기 | 19 | 1,531.9 | 전포대로(서)에 면한 쐐기형, 남단이 뾰족함
소로 부지 | 5 | 733.1 | 두 구역 사이 폭 약 6m, 남단 전포대로 · 북단 서전로
동측 블록 | 29 | 2,699.5 | 서전로 · 224번길 · 동측 이면도로에 면한 삼각형
합계 | 53 | 4,964.5 | 지목 대 48필지, 도로 5필지
배치 조건
용도지역 · 높이
▶ 일반상업지역 · 방화지구
가로구역별 최고높이 기준 130m, 최고 180m
일조 제한은 주거지역에만 적용됨
▶ 건폐율 상한 90%
주차전용건축물은 용적률 1,500% 이하
계획은 건폐율 87.1%
건축선 · 건폐율
▶ 건축선 3m 이격
공연장 1,000㎡ 이상으로 북 · 남 면을 띄움
전포대로 쪽은 면제
▶ 두 뾰족한 끝을 비움
동측 북단 약 352㎡, 서측 남단 약 158㎡
건폐율을 맞추고 끝 코어 자리로 씀
확인할 것 207-15 · 79는 제3종일반주거지역도 표기됨(상업지역으로 계산함). 207-84 · 85는 지목 대이나 도로로 쓰임

## Slide 5
03
부지 선정 · 교통 및 동선
수요와 접근이 맞는 곳
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 카카오맵 도보 환산 · 부산버스정보시스템(2026.9.30) · 시설공단 · 전국주차장정보표준데이터(2026.04) · 시의회 5분 발언(2022.08) / 지도 © OpenStreetMap contributors
담당자 정성윤 · 05
주변 현황도 · 위치 개략
입지 근거
‘지하철 두 역 도보권’
1호선 서면역 737m, 2호선 전포역 529m. 주차 이용객과 공연 · 광장 방문객이 걸어서 접근함
카카오맵 도보 환산
‘카페거리 상권 사이’
전리단길 · 전포카페거리 · 전포사잇길 사이. 낮 방문객과 밤 관객 수요를 함께 받음
부산버스정보시스템(2026.9.30) · 현장 답사
‘공영주차장 공백지대’
반경 500m 공영 27면, 1km 약 415면. 2022 시의회에서 대지 옆 놀이마루 부지 공영주차장 건립이 제안됨
전국주차장정보표준데이터(2026.04) · 시설공단 · 시의회 5분 발언(2022.08)
결론
→ 두 역 도보권과 카페거리 사이, 공영주차장이 거의 없어 거점형 입지로 적합함

## Slide 6
04
향 · 일조
남북 장축 블록의 일사와 그림자
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: NOAA 태양 위치 근사식(북위 35.157°) · OpenStreetMap contributors(주변 건물 일부 누락) · 본 시안 매스 계산 / 직사 시간은 고도 5° 이상, 가림 없음 가정
담당자 정성윤 · 06
정동관 그림자 · 동지 09 · 12 · 15시, 지붕 설비 포함 높이 29.8m 기준 (붉은 선 = 대지, 점선 = 제3종일반주거 경계 약 45m)
동지 09~15시 그림자 누적 시간
면 | 직사 동지 / 하지 | 관찰
서측 · 전포대로 | 4.3h(오후) / 6.7h | 서향 일사와 도로 소음이 함께 닿음
동측 · 이면도로 | 4.3h(오전) / 6.8h | 동지 15시경 주거 경계에 이름
남측 · 224번길 | 8.6h / 6.9h | 동지 고도 31.4°, 깊이 들어옴
북측 · 서전로 | 0h / 새벽 · 저녁 | 직사 없음, 그림자는 도로 쪽
태양 경로 · 대지 위치 (원 안쪽이 높은 고도)
관찰
▶ 옥상 광장
동지 9~15시 그림자 영향 없음
홀(29.1m)이 광장의 북쪽에 있음
▶ 동측 주거 경계
동지 9~15시 그림자 0.5h 미만
결론
→ 서 · 동 면은 목재 슬랫으로 일사를 거르고, 광장과 근생은 남쪽에 둠
Notes: 그림자는 본 시안 매스(5F 지붕 21.1m, 6F 홀 29.8m)와 NOAA 근사식으로 계산함. 주변 건물은 OSM 등록분만 반영해 저층이 빠져 있음. 일조 판단 시간대는 동지 9~15시로 가정함. 정북 일조 제한은 주거지역에만 적용되어 상업지역 대지에는 해당하지 않음.

## Slide 7
05
소음
서 · 북 도로변 소음원과 동측 주거 경계
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 「환경정책기본법 시행령」 별표 · OpenStreetMap contributors · 현장 답사(2026.9) / dB은 가정 교통량 기반 개략 추정 / 사진: Petr Meissner, CC BY 2.0
담당자 정성윤 · 07
주간 Leq 추정 분포 · ● 면별 평가점(북 · 서 · 남 · 동 · 주거 경계)
소음 환경기준 (dB)
구분 | 낮 | 밤 | 해당
일반지역 다(상업) | 65 | 55 | 대지
도로변 다(상업) | 70 | 60 | 서·북 도로변
일반지역 나(주거) | 55 | 45 | 동측 주거
도로변 가 · 나(주거) | 65 | 55 | 동측 도로변
면별 주간 추정치 (dB(A), 가정)
가정 교통량 기반 개략 추정 · 현장 실측으로 교체 필요
Chart: 
| 북 · 서전로 | 서 · 전포대로 | 남 · 224번길 | 동 · 이면도로 | 동측 주거 경계
주간 Leq 추정 | 76 | 72 | 70 | 69 | 67
공간별 대응
공연 · 홀
▶ 지하 공연장 B1~B2
박스인박스와 방진 바닥 제안
선큰 마당 쪽 로비가 완충
▶ 6F 가변홀
이중 차음 지붕
서 · 북 면은 닫고 남쪽 광장으로 개구
주차 · 업무
▶ 소로 · 램프
2층 바닥이 덮은 높이 7m 통로
▶ 동측 하역 · 이륜차
운영시간 제한 검토
▶ 5F 상인회
동측 이면 쪽, 서측 이중창 검토
결론
→ 소음이 큰 실은 지하와 최상층 안쪽에 두고, 서 · 북 도로변 면은 닫음
Notes: 소음 분포는 실측이 아니라 개략 추정임. OSM 도로를 5m 간격 점음원으로 바꾸고 10m 기준 Leq를 광로 · 대로 70, 3차 63, 주거 58 dB(A)로 가정했으며 건물 차폐와 지면 효과는 넣지 않음. 부산시 소음 측정망에 전포동 지점이 없어 현장 낮 · 밤 실측으로 교체해야 함.

## Slide 8
06
조망
황령산 · BIFC · 서면 도심
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: OSM 좌표 · 「위키백과」 황령산 427m · BIFC 289m · 본 시안 매스 / 앙각은 지면 8m 가정, 능선 형상은 반영 안 됨 / 사진: Christian Bolz, CC BY-SA 4.0
담당자 정성윤 · 08
스카이라인 앙각 분석 · 옥상 광장과 1층 가로, 주변 건물과 정동관 매스 포함
BIFC · 서면 일대 조망
옥상 광장 시뮬레이션(개념 모델)
대상 | 방위 · 거리 | 앙각 | 옥상
황령산 정상 427m | 동 87° · 1.47km | 15.1° | 상단만 보임
BIFC 289m | 남 184° · 1.15km | 12.6° | 보임
서면 도심 | 서 · 약 0.6km | 고층군 | 보임
관찰 1층 가로는 자체 매스가 동쪽을 가려 황령산이 보이지 않음. 옥상 광장은 열린 각도 약 128°, 동남동 29~30층 아파트 위로 능선 상단이 걸침
결론
→ 조망은 옥상 광장에서 얻고, 남 · 동으로만 열어 서측 일사 · 소음 면은 닫음
Notes: 황령산 정상(427m)은 OSM 좌표 기준 대지에서 동쪽 약 1.47km, BIFC(289m)는 남쪽 약 1.15km. 눈높이는 1층 1.6m, 옥상 광장 22.7m. 주변 건물은 OSM 등록분(반경 약 420m)만 반영해 저층이 빠져 있어 조망이 실제보다 열려 보일 수 있음.

## Slide 9
停
정
動
동
館
관
낮 · 停
‘정동관’은 차가 멈추는 주차층(停)과 사람이 움직이는 계단 · 홀 · 광장(動)을 한 건물 안에 두어, 낮에는 상권의 차를 받고 밤에는 공연과 옥상 광장이 켜지는 건물을 뜻함
停과 動이 교대하는 하루
차가 멈추는 주차층은 목재 슬랫 스크린으로 차분히 감싸고, 사람이 움직이는 순환 계단 · 6F 가변홀 · 옥상 광장은 검은 계단과 켜진 홀로 드러냄
停動館
담당자 정성윤 · 09
Notes: 낮 장면: 같은 내용, 주간 렌더(Blender Cycles)와 공설기 Deck 토큰으로 구성함.

## Slide 10
停
정
動
동
館
관
밤 · 動
‘정동관’은 차가 멈추는 주차층(停)과 사람이 움직이는 계단 · 홀 · 광장(動)을 한 건물 안에 두어, 낮에는 상권의 차를 받고 밤에는 공연과 옥상 광장이 켜지는 건물을 뜻함
停과 動이 교대하는 하루
차가 멈추는 주차층은 목재 슬랫 스크린으로 차분히 감싸고, 사람이 움직이는 순환 계단 · 6F 가변홀 · 옥상 광장은 검은 계단과 켜진 홀로 드러냄
停動館
담당자 정성윤 · 10
Notes: 밤 장면: 같은 내용, 야간 렌더(Blender Cycles)와 공설기 Night 토큰(#0a1122 · 금색 select)으로 낮과 대비함.

## Slide 11
07
사례 분석 Ⅰ
좁은 상업 대지의 주차빌딩
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: ArchDaily · JOHO Architecture(헤르마 주차빌딩, 사진 Namgoong Sun · Jeonghoon Lee) · arch2o · 서울경제 2016.02.26 · 자체 조사(2026.9) / 평택 JS타워는 도면 미공개로 사진 판독, 사진 출처 미확인(저장소 자료)
담당자 정성윤 · 11
헤르마 주차빌딩
JOHO Architecture · 용인 죽전 카페거리 초입 · 2010
①② 평면: 폭 약 14m의 사선 대지에서 램프 폭을 6m에서 3.3m로 줄이고 삼각 보이드를 계단이 감아 오름, ③ 코어는 평면 중앙에 둠
④ 외피: 반투명 폴리카보네이트 패널과 타공 밴드, 층마다 개구 패턴이 달라 자연환기와 확산광을 얻음
⑤ 1층 상가가 가로와 주차층 사이 완충이 되고 밤에는 차량 불빛이 외피를 통해 가로에 비침
정동관 적용
1층을 가로에 열고, 뾰족한 끝을 순환 계단 코어로 둠
평택 JS타워
평택 · 대지 2,505㎡
① 상부: 수평 곡면 금속 루버 밴드가 층마다 이어져 주차층을 감싸고 일사와 외부 시선을 거름(사진 판독)
② 1층: 흑벽돌 아치 상가가 가로를 향해 열리고 ③ 진출입은 중앙 한 곳으로 모음, ④ 벽돌 타공 띠가 상가와 주차층을 구분함
단면: 스킵플로어로 램프 면적을 줄여 주차 효율을 높임(자체 작성 단면)
정동관 적용
2층 이상 스킵플로어, 줄인 램프 면적을 공연장에 배분함

## Slide 12
08
사례 분석 Ⅱ
주차 건물의 외피와 옥상
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: ArchDaily · dJGA + MODULO(Saint-Luc, 사진 Lieven Van Landschoot) · JAJA Architects(Park ’n’ Play, 사진 Rasmus Hjortshøj / COAST) · 자체 조사(2026.9)
담당자 정성윤 · 12
Saint-Luc 주차건물
de Jong Gortemaker Algra + MODULO · 브뤼셀 · 2016
①②③ 단면: 옥상 녹지 아래 지상 2층 · 지하 3층 데크(985대), 경사지에 묻혀 지붕이 녹지로 이어짐
④ 협곡: 건물 둘레의 구불구불한 틈이 최하층까지 빛과 공기를 들임
⑤ 외피: 물결치는 목재 슬랫 입면이 주차 데크를 감쌈
정동관 적용
주차층 외피를 목재 슬랫 스크린으로 구성, 두 끝을 비워 지하 공연장까지 빛을 내림
Park ’n’ Play
JAJA Architects · 코펜하겐 노르드하운 · 2016
① 옥상: 지상 약 24m에서 시민에게 열린 놀이 · 운동 공간, 코펜하겐 항구 방향이 열림
② 외부 공공계단 두 줄이 지상에서 옥상까지 비스듬히 이어짐(평면 코너 계단과 같은 동선)
③ 플랜터 그리드와 타공 벽체가 주차층을 자연환기함, ④ 주차층 평면의 원형 램프가 층을 이음
정동관 적용
옥상 광장(약 1,380㎡)과 개방 순환 계단

## Slide 13
09
사례 분석 Ⅲ
공연과 행사를 담는 구조
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: ArchDaily · peter haimerl.architektur(Blaibach, 도면 · 사진 NAARO) · Herzog & de Meuron(1111 Lincoln Road, 사진 Phillip Pessar CC BY 2.0 · 삽입 사진 ArchDaily) · 자체 조사(2026.9)
담당자 정성윤 · 13
Concert Hall Blaibach
peter haimerl.architektur · 독일 바이에른 · 2014
①② 평면: 200석 객석과 무대를 지하에 묻어 길게 배치, ③ 로비 · 바 · 화장실이 객석 위쪽에서 완충층이 됨
④ 단면: 기울어진 화강암 블록만 지상에 노출, ⑤ 지하 로비와 ⑥ 계단이 블록 밑면에서 내려감
콘크리트 셸이 음향과 차음을 함께 풀고, 지상 블록은 마을 광장의 랜드마크가 됨
정동관 적용
공연장을 B1~B2에 두고 선큰 마당에서 내려가는 진입
1111 Lincoln Road
Herzog & de Meuron · 마이애미 비치 · 2010
① 층고: 슬래브 · 기둥 · 램프만으로 이룬 개방 구조, 층고는 약 2.1m(주차)에서 최대 약 10.4m까지 변함
② 중앙 계단과 보이드가 층 사이를 열고 ④ 주차 데크는 외기에 열림(공식 도면 S1 · 2층 평면)
③ 1층 소매 14개 유닛이 가로를 향해 열리고 상부 층은 행사 · 문화 · 상업에 탄력적으로 쓰임
정동관 적용
6F 가변홀(층고 8m)과 5F 전환 층

## Slide 14
10
볼륨 도출
필지 합필에서 최종 볼륨까지
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 본 시안(개념 볼륨 스터디, 축측 투영: Blender) · 면적은 개략이며 형태는 실제 설계안이 아님
담당자 정성윤 · 14
›
① 53필지 합필
결정 서측 + 소로 + 동측 4,964.5㎡
이유 서측 쐐기만으로는 건축 가능 바닥이 약 920㎡라 램프가 면적을 잠식함
›
② 차량 전용 소로
결정 1층 층고 7m, 차로 위는 비움
이유 차량을 소로에 모으고 가로에는 차가 드나들지 않게 함
›
③ 2층부터 한 판
결정 소로 위로 이은 바닥, 북 · 남 3m 이격
이유 한 층 4,322.1㎡의 정형 바닥, 법정 이격 확보
›
④ 두 끝을 비워 코어로
결정 순환 계단 + 승강기, 건폐율 87.1%
이유 주차가 어려운 좁은 끝을 사람 이동의 중심으로 씀
⑤ 스킵플로어·홀·광장
결정 소로가 반 층의 이음매, 6F 가변홀
이유 램프를 줄이고 비는 시간과 위아래 층에 공연 · 체육 · 광장을 담음
결론
→ 필지를 채우되 법정 이격과 건폐율은 두 끝을 비워 맞추고, 비운 자리가 건물의 얼굴이 됨

## Slide 15
11
최종안
Final Draft와 요구 · 의도
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 본 시안(면적 계산 · 투시도) · 「주차장법」 제12조의2 / 모든 수치는 개략
담당자 정성윤 · 15
조감 투시도 · 남서쪽 상공
대지면적 | 4,964.5㎡ | 건축면적 | 4,322.1㎡ (건폐율 87.1%)
연면적 | 43,623.7㎡ | 용적률 | 481.9% (지하 제외)
높이 | 지상 약 29.1m | 주차 | 약 600대 (75.62%)
사업 요구
설계 의도
주차를 한 블록에 모아 상권의 주차 부족과 이면도로 불법주차를 흡수함
비는 시간과 위아래 층에 공연 · 체육 · 광장을 담음
상인회와 주민이 쓰는 공용 공간을 둠
요구 및 의도 Check
필요 시설을 한 블록에 모두 배치한 것 확인
주차 비율 75.62%(요건 70% 이상)로 주차전용건축물 요건 충족
차량 동선(소로)과 보행 동선(1층 외곽) 분리 확인
최종안 요약
1층 | 서측 서점 · 카페 · 공연 로비 / 소로 차량 전용 차로 / 동측 근생 · 램프 · 정산 · 이륜차
2~4층 | 스킵플로어 주차 (서측 판 7.0 · 10.3 · 13.6m, 동측 판 +1.65m)
5층 | 상인회 · 회의 · 공유오피스 1,200㎡ + 전환 가능 주차층
6층 · 옥상 | 생활체육 · 공연 가변홀(층고 8m) + 옥상 광장 약 1,380㎡
지하 | B1 · B2 공연장 200석(선큰 마당으로 진입), B3 · B4 주차 · 설비
코어 · 외피 | 끝 코어 2곳 + 보조 피난계단 2곳, 주차층 목재 슬랫 스크린 · 검은 순환 계단

## Slide 16
12
투시도 Ⅰ
주간과 밤, 목재 슬랫 외피
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 투시도: 개념 볼륨 모델, Blender Cycles 렌더 · 하늘 HDRI · 텍스처 · 나무: Poly Haven(CC0) · 주변 건물: OpenStreetMap 높이 자료와 단순 가상 매스 / 실제 설계안이 아님
담당자 정성윤 · 16
주간 외관 · 전포대로(서측)에서 본 모습
밤 · 주차층은 낮게, 1층과 6F 홀이 켜짐
서전로 × 전포대로 모퉁이 · 1층이 가로를 향해 열림
결론
→ 停은 목재 슬랫 스크린으로 차분하게, 動은 검은 순환 계단과 켜진 홀로 드러냄
주차층 목재 슬랫(피치 0.24m 가정) · 끝 코어 순환 계단은 검은 도장 강재 · 6F 가변홀 층고 8m
Notes: 렌더는 Blender 5.2 Cycles(192 샘플, OpenImageDenoise)이며 외피 슬랫 재질은 Poly Haven dark_wood 텍스처를 사용함. 슬랫 폭 0.15m, 피치 0.24m는 가정값임.

## Slide 17
13
투시도 Ⅱ
옥상 광장 · 끝 코어 · 소로
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 투시도: 개념 볼륨 모델, Blender Cycles 렌더 · 하늘 HDRI · 텍스처 · 나무: Poly Haven(CC0) · 주변 건물: OpenStreetMap 높이 자료와 단순 가상 매스 / 실제 설계안이 아님
담당자 정성윤 · 17
옥상 광장 · 5F 지붕 +21.1m, 맞은편 6F 가변홀
끝 코어 · 검은 순환 계단이 지상에서 이어짐
소로 안 · 남→북 일방 차로, 위는 2층 바닥이 덮음
결론
→ 옥상 광장과 소로를 한 건물 안에서 보행과 차량으로 나눔
옥상 광장 약 1,380㎡(+21.1m, 5F 지붕) · 소로는 남→북 일방, 2층 바닥이 덮은 높이 7m 통로
Notes: 소로 시점은 황혼 조도로 렌더함. 차량은 단순 모형이며 실제 계획과 무관함.

## Slide 18
14
용도 선정 · 층별 계획
용도 여섯 가지와 층별 쓰임
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 부산진구 문화시설 · 공공체육시설현황(data.go.kr) · 부산시 공연장목록 · 현장 답사(2026.9) · 본 시안 / 미등록 민간 공간은 빠졌을 수 있음
담당자 정성윤 · 18
층별 용도 구성
RF
6F
8.0m
5F
4.2m
2~4F
3.3m
1F
7.0m
지반 ±0
B1
4.5m
B2
4.5m
B3
3.3m
B4
3.3m
가로 길이 = 층 면적 (최대 4,964.5㎡)
지상 약 29.1m · 지하 약 15.6m
옥상 광장
가변홀
다목적
공연지원
상인회·오피스
주차(전환)
주차
서점
카페
근생
램프·정산·이륜차
기타
공연 로비
주차
200석
주차
주차
주차
공연·체육 가변
문화 지원
상업
상인회
주차
코어
광장
설비
지상 23,923.7㎡ + 지하 19,700.0㎡ = 연면적 43,623.7㎡
용도별 위치와 선정 근거
용도 | 위치 | 면적㎡ | 선정 근거
주차장 | B4~5F, 1F 램프 | 32,988.4 | 부산진구 확보율 118.5%(기준 130%), 반경 500m 공영 27면
공연장 200석 | B1~B2 | 1,900 | 1km 안 객석형 소극장 없음, 지하는 전포대로 소음에 강함
생활체육 · 공연 가변홀 | 6F | 2,850 | 1km 안 공연 겸용 가변 홀 없음, 행사에 따라 객석 · 코트를 바꿈
서점 · 카페 · 근생 | 1F | 1,400 | 카페거리 방문객을 건물로 유도, 근생은 10곳 안팎 소점포
상인회 · 공유오피스 | 5F | 1,200 | 답사 범위에서 상인회 사무실을 확인하지 못함
옥상 광장 | 5F 지붕 | 약 1,380 | 쉼터 · 공용 공간 부족, 밤에는 공연과 이어 개방
반경 내 현황조사 (대지 중심 직선거리)
구분 | 500m 안 | 1km 안
객석형 소극장 | 없음 (지하 라이브클럽 1곳) | 없음 (스탠딩 라이브홀 · 연회장 · 1,727석 대극장)
공공 체육관 | 없음 | 국민체육센터 0.73km (다목적체육관 1,394㎡)
공연 겸용 가변 홀 | 없음 | 없음

## Slide 19
15
단면도
소로를 따라 펼친 종단면과 횡단면
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 본 시안 개념 단면 · 구조 · 설비 두께는 표현하지 않음, 층고 · 면적 개략
담당자 정성윤 · 19
3m
3m
B4
B3
B2
B1
1F
2F
3F
4F
5F
6F
+29.1m
−15.6m
← 남 · 전포대로 · 224번길
서전로 · 북 →
펌프·저수조
주차
전기
주차
주차
공연장 200석
분장
로비·바
객석 상부
주차
주차
근생 소점포
램프·정산·이륜차
스킵플로어 주차
주차(전환 층)
스킵플로어 주차
상인회·오피스
6F 가변홀
옥상 광장
끝 코어②
개방 순환 계단
승강기
끝 코어①
순환 계단 + 승강기
특피
특피
1
2
3
4
5
← 서 · 전포대로
동 →
주차
주차
주차
카페·서점
소로
차로
이륜차·하역
주차(전환 층)
6F 가변홀
스킵플로어
소로 위에서 반 층 엇갈림
6
A 종단면 (남 → 북) · 개념, 층고 · 면적 개략
B 횡단면 (y = 70m)
A 종단면
▶ 번호별 구성
① 공연장(B1~B2) · ② 옥상 광장 · ③ 6F 가변홀
④ 개방 순환 계단(지상) · ⑤ 특별피난계단(지하)
두 끝은 지상에서 비어 있고, 지하 공연장은 선큰 마당으로 빛이 닿음
B 횡단면
▶ ⑥ 서측 판 7.0 · 10.3 · 13.6m, 동측 판 +1.65m
서 · 동 판이 소로 위에서 반 층 엇갈려 램프 길이를 줄임
지하 공연장은 박스인박스와 방진 바닥으로 차량 진동 차단을 제안

## Slide 20
16
실별 면적
지상 · 지하 면적과 구성비
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 본 시안 면적 계산(1평 = 3.3058㎡) · 3m 이격 · 끝 코어 2곳 · 보조 피난계단 2곳 반영 / 모든 면적은 개략
담당자 정성윤 · 20
층별 면적 (㎡)
층 | 주요 실 | 면적㎡
6F | 체육 · 공연 가변홀 1,500.0 · 다목적 · 연습실 700.0 · 공연 지원 650.0 · 코어 150.0 | 3,000.0
5F | 상인회 · 회의 · 공유오피스 1,200.0 · 주차(전환 가능) 2,972.1 · 코어 150.0 | 4,322.1
2~4F | 주차 4,172.1 · 코어 150.0 (층당) | 4,322.1
1F | 서점 400.0 · 카페 400.0 · 공연 로비 300.0 · 근생 600.0 · 램프 900.0 · 정산 100.0 · 이륜차 200.0 · 하역 150.0 · 기타 435.3 · 코어 150.0 | 3,635.3
B1 | 공연장 로비 500.0 · 객석 상부 300.0 · 주차 3,856.5 · 코어 150.0 | 4,806.5
B2 | 공연장 200석 800.0 · 분장 · 창고 300.0 · 주차 3,714.5 · 코어 150.0 | 4,964.5
B3 | 전기 · 기계실 300.0 · 주차 4,514.5 · 코어 150.0 | 4,964.5
B4 | 펌프 · 저수조 600.0 · 주차 4,214.5 · 코어 150.0 | 4,964.5
합계 | 지상 23,923.7(7,237평) + 지하 19,700.0(5,959평) | 43,623.7
결론
→ 주차 비율 75.62%로 주차전용건축물 요건을 충족하고 건폐율 87.1%로 맞춤
용도별 구성비
Chart: 
| 주차장 | 문화 · 공연 | 상업 · 상인 | 코어 | 설비 · 지원
구성비 | 75.62 | 11.58 | 5.96 | 3.44 | 3.4
75.62%
주차장
주차장
75.62% · 32,988.4㎡
문화 · 공연
11.58% · 5,050.0㎡
상업 · 상인
5.96% · 2,600.0㎡
코어
3.44% · 1,500.0㎡
설비 · 지원
3.40% · 1,485.3㎡
주차장 32,988.4㎡에는 1F 램프 · 정산 · 이륜차 1,200㎡ 포함. 주차 비율 75.62%, 요건 70% 이상

## Slide 21
17
동선 및 진입 계획
1층 배치와 수직 동선
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 본 시안 · 진출입 위치는 구청 · 경찰 협의 전 개념이며 도면은 개략 / 「주차장법 시행규칙」 제5 · 6조
담당자 정성윤 · 21
1층 동선 개념도 · 위치와 폭은 개략
차량 동선
▶ 남단 진입 · 북단 진출
소로는 남→북 일방, 차량 전용
입구 · 출구가 서로 만나지 않음
400대 초과 노외주차장의 분리 기준
보행 동선
▶ 1층 외곽을 한 바퀴
전포대로변, 북 · 남 3m 이격 마당, 동측 도로변
소로 중간에 횡단보도 1곳
서점 · 카페 · 로비는 전포대로 쪽
수직 동선
▶ 끝 코어 2곳이 이동의 중심
지상 개방 순환 계단 + 승강기
지하는 같은 자리에 특별피난계단
공연 관객은 끝 코어②에서 선큰 마당으로
하역 · 이륜차
▶ 동측 이면도로 쪽
하역 150㎡, 이륜차 · 자전거 200㎡
1층 동측 북쪽, 일반 차량과 분리
주 진출입은 남 · 북단 소로만 사용
확인할 것 처리 용량(피크 대기행렬) · 소로 남단이 224번길 모퉁이 · 횡단보도 · 정류장과 떨어진 거리 · 출입구 설치 금지 구간(교차로 5m, 정류장 10m)
결론
→ 차량은 소로에 모으고, 보행은 1층 외곽 중심으로 분리함(소로 횡단 1곳)

## Slide 22
18
법규 검토 · 구조 · 방재 제안
계획값과 조건부 항목
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 법제처 국가법령정보센터 현행본(2026.10.11 조회) · 판정은 참고용이며 최종 판단은 원문으로 다시 확인함 / 구조 · 방재는 확정 설계가 아닌 제안
담당자 정성윤 · 22
항목 | 조문 | 기준 | 계획값 | 판정(참고)
주차전용건축물 요건 | 「주차장법 시행령」 제1조의2 | 주차 외 용도가 근생 · 문화집회 등이면 주차 70% 이상 | 75.62% | 적합
건폐율 · 용적률 | 「주차장법」 제12조의2 | 90% 이하 · 1,500% 이하 | 87.1% · 481.9% | 적합
대지 안의 공지 | 「부산광역시 건축 조례」 별표4 | 문화집회 1,000㎡ 이상: 건축선에서 3m (20m 이상 도로 면 면제) | 북 · 남 3m, 전포대로 0m | 적합(반영)
노외주차장 출입구 | 「주차장법 시행규칙」 제5조 | 400대 초과 시 입구 · 출구 분리, 교차로 5m · 정류장 10m 안 금지 | 남단 진입 · 북단 진출 분리 | 조건부
주차장 구조 | 「주차장법 시행규칙」 제6조 | 경사로 직선 17% · 곡선 14% 이하, 주차부분 높이 2.1m | 층고 3.3m, 반 층 램프 | 조건부
피난 | 「건축법 시행령」 제34 · 35조 | 보행거리 50m(지하 공연장 30m), 지하 3층 이하 특별피난계단 | 끝 코어 2 + 보조 2, 지하 특피 4 | 조건부
구조
▶ 주차 모듈에 맞춘 기둥 격자
약 7.5~8.1m 단위로 제안
6F 가변홀은 트러스 · 전이보로 무주 공간 검토
방재 · 피난
▶ 지하 공연장과 순환 계단
방화구획과 전용 특별피난계단(보행거리 30m)
개방 순환 계단의 피난계단 인정 여부 검토
설비 · 운영
▶ 자연환기와 후속 과제
개방 외피로 주차층 자연환기, 지하는 기계환기
소음 · 조명 운영시간, 처리 용량은 후속 검토
결론
→ 구조 · 방재는 확정 설계가 아닌 제안이며, 설계 단계에서 작도와 계산으로 검증함
조건부 3건: 노외주차장 출입구(교차로 5m · 정류장 10m) · 주차장 구조(램프 17%) · 피난(보행거리 50m, 지하 공연장 30m)

## Slide 23
19
사례 차용 외피 대안
Saint-Luc · 1111 Lincoln Road · Blaibach
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 사진: ArchDaily(Saint-Luc Lieven Van Landschoot, Blaibach NAARO) · Phillip Pessar CC BY 2.0(1111 Lincoln Road) / 투시도: Blender Cycles 렌더, 비용 · 법규 · 구조 검토 전
담당자 정성윤 · 23
Alt 1
Saint-Luc 주차건물
물결치는 목재 슬랫
사례 사진
슬랫이 층 높이에 따라 물결치고, 슬랫마다 목재 톤이 다름
옥상 광장을 녹지로 돌려 주는 방식도 함께 차용
한계 슬랫 유지관리와 방화 · 내후성 검토 필요
Alt 2
1111 Lincoln Road
외벽 없는 개방 슬래브
사례 사진
외벽 없이 슬래브 · 기둥 · 램프만으로 구성, 주차 차량이 보임
슬래브 단면이 그대로 외관이 되어 층고 변화가 드러남
한계 서향 일사 · 도로 소음 차단 수단이 없어 6F 홀 보완 필요
Alt 3
Concert Hall Blaibach
화강암 골재 콘크리트 블록
사례 사진
거친 화강암 칩 콘크리트 매스에 불규칙한 세로 슬릿으로 빛이 새어 나옴
6F 홀과 주차층을 하나의 단단한 덩어리로 표현
한계 자연환기 면적 부족, 기계환기 · 슬릿 방화 검토 필요
Notes: 기준안은 목재 슬랫 스크린(투시도 Ⅰ·Ⅱ). 아래 3안은 같은 매스에 사례의 외피 방식만 바꾼 비교용 렌더임. 평면 · 단면 · 면적은 바뀌지 않음.

## Slide 24
20
형태 대안 3종
같은 대지, 다른 매스 · 규모는 비슷하게 유지
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 본 시안 매스 스터디 · 상부 바닥면적은 2층 이상 슬래브 면적 합(개략) · 외피는 Alt 1 · 2 · 3 방식을 각각 적용 / 법규 · 구조 · 주차 대수 검토 전
담당자 정성윤 · 24
형태 A
계단식 테라스
남→북 1 · 2 · 4 · 6층
상부 바닥면적
약 16,100㎡
−19% · 최고 30.8m
단마다 녹지 테라스가 생겨 옥상 광장이 3개로 늘어남
외피는 Saint-Luc식 물결 슬랫, 지붕을 녹지로 돌려 줌
한계 바닥면적이 줄어 주차 대수 재검토 필요
형태 B
엇갈린 슬래브
층마다 폭 · 위치 · 층고가 다름
상부 바닥면적
약 18,600㎡
−6% · 최고 31.4m
슬래브가 서로 내밀고 들어가 그림자와 처마가 생김
1111 Lincoln Road처럼 외벽 없이 기둥 · 슬래브 · 램프만 보임
한계 서향 일사 · 도로 소음 차단 수단이 없어 보완 필요
형태 C
대각선 협곡
틈 폭 약 9m, 6F 홀이 위에서 이음
상부 바닥면적
약 19,700㎡
−1% · 최고 30.5m
매스를 대각선 틈으로 갈라 빛과 바람이 들고, 틈 안 검은 계단이 옥상까지 오름
외피는 Blaibach식 화강암 골재 콘크리트와 세로 슬릿
한계 두 판으로 나뉘어 동선 · 방화구획 · 코어 재계획 필요
Notes: 기준안(상부 바닥면적 약 19,851㎡, 높이 29.8m)과 비교. 끝 코어 2곳과 1층 구성은 유지하고 2층 이상의 매스만 바꿈. 면적은 슬래브 폴리곤 면적 합이며 주차 대수는 재계산하지 않음.

## Slide 25
21
확인할 것
한계와 다음 단계
INTRODUCTION
MAIN SUBJECT
CONCLUSION
停動館
출처: 본 시안의 열린 이슈 · 수치는 모두 개략이며 확정은 법규 원문 확인과 작도에서 이뤄짐
담당자 정성윤 · 25
# | 확인할 것 | 이유 · 방향
1 | 약 600대와 주차 면적 약 33,000㎡의 관계 | 1대당 약 55㎡로 계산됨, 기준층 배치로 확인
2 | 진입부(소로 남단)와 224번길 모퉁이 · 횡단보도 · 정류장 거리 | 출입구 설치 금지 구간(5m · 10m)
3 | 개방 순환 계단의 피난계단 인정 여부 | 안 되면 보조 피난계단 2곳이 법정 계단 역할
4 | 대지 안의 공지의 지하층 적용 여부 | 지금은 지하를 대지 전체로 계산
5 | 207-15 · 79 용도지역 표기 | 제3종일반주거지역 동시 표기
6 | 보행거리 작도(코어 4곳 50m, 지하 공연장 30m) | 피난 조건부 판정 해소
7 | 6F 외피 재료, 소음 · 조명 운영시간, 소음 실측 | 후속 설계 과제
본 보고서에서 다루지 않은 사항 사업성(토지 매입 · 공사비 · 주차 수입) · 합필 방식과 운영 주체 · 침수 · 지반 · 소음 실측 · 상세 평면 · 단면(미작성)
THANK
YOU
停動館
전포 정동관
낮에는 주차장, 밤에는 공연과 옥상 광장
202325137 정성윤